АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 июля 2017 года                                                                                   № 241

«Об обеспечении надлежащего состояния наружного

противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского  муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Уставом МО  Кобринского сельского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования  Кобринского сельского поселения   Гатчинского  муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация МО  Кобринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования  Кобринского сельского поселения (Приложение № 1 )  и Перечень источников противопожарного водоснабжения Кобринского сельского поселения (Приложение № 2 ).

- Заместителю главы администрации Кобринского сельского поселения  .:

  - Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно Приложения № 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

- Рекомендовать руководству АО«Коммунальные системы ГМР», руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

  - Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно  с ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять в   администрацию МО  Кобринского сельского поселения.

  - Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

  - Предоставлять в ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Рекомендовать руководству   ФГКУ  «37 отряда ФПС по Ленинградской области»»:

  - Заключить соглашения с  АО «Коммунальные системы ГМР», иными организациями, расположенными (осуществляющими деятельность) на территории муниципального образования  Кобринского сельского поселения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

  - Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с  АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района» и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)  в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте  Кобринского сельского поселения.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы   администрации  Кобринского сельского поселения.

Глава администрации

Кобринского сельского поселения						Е.Д.Ухаров

Приложение  №  1

К постановлению № 241

от  24.07.2017г.

### Порядок

### содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области

### Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования  Кобринского сельского поселения  муниципального района Ленинградской области(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил(СП) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 №178), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. № 522-ст).

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Гатчинского района» (далее – «ОГПС Гатчинского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием  Кобринского сельского поселения,  АО «Коммунальные системы Гатчинского  района», иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами «  ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»»  и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования  Кобринского сельского поселения.

### Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств

«ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы администрации  Гатчинского муниципальный район, муниципального образования  Кобринского сельского поселения и «ФГКУ 37 отряд ФПС по Ленинградской области»» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

  - АО«Коммунальные системы Гатчинского муниципального района»   организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

  - Размещение новых источников ППВ на территории муниципального образования  Кобринского сельского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

  - Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

### Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района» организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования  Кобринского сельского поселения» организует, а  АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

  - АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района»,   организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями  АО « Коммунальные системы  Гатчинского муниципального района», организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями « ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области».

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

  - АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

  - «ФГКУ 37 отряд ФПС по Ленинградской области»»  в установленном порядке сообщает в администрацию  Кобринского сельского поселения в отдел надзорной деятельности Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю  АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района», организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

5. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты грани штока;

5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

- Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома;		д) координаты;

б) тип гидранта;		е) плохо видны надписи;

в) тип сети;			ж) цвет таблички;

г) диаметр сети;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

1.3. Не закрывается (течёт);

1.4. Низкое давление в сети;

1.5. Отсутствует дренаж колодца;

1.6. Нет комплекта;

1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

1.8. Нет крышки колодца;

1.9. Нет крышки стояка гидранта;

1.10. В стояке нет затравки (пробки);

1.11. Течь под верхним фланцем;

1.12. Течь под нижним фланцем;

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

  - Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

  - При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- не герметичен (не держит воду);

- отсутствует упорный брус;

- не закреплён упорный брус;

- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их не замерзанию.

  - При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

  - При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

  - Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

  - Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

### Ремонт и реконструкция источников ППВ

  - Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

  - Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети  и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «  ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»».

  - Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта  АО « Коммунальные системы Гатчинского муниципального района» организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформирован «  ФГКУ 37 отряд ФПС по Ленинградской области»».

  - АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района», организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомить «ФГКУ 37 отряд ФПС по Ленинградской области»» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

  - По окончании работ по ремонту источников ППВ силы « ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»» привлекаются на проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

### Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между  АО «Коммунальный системы Гатчинского муниципального района», организациями, «ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами « ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей  АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

  - Силы «  ФГКУ 37 отряда ФПС по Ленинградской области»» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение № 2

К постановлению № 241

от  24 июля  2017 г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# водных объектов, противопожарных резервуаров, на территории муниципального образования  Кобринского сельского поселения, используемых для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные гидранты |
| 1 | п.Высокоключевой, ул. Олейниковой | ПГ МТ-150 |  |
| 2 | П.Кобринское ул. Центральная д.3 | ПГ МТ-150 |  |
| 3 | П. Кобринское ул. Лесная д.3 | ПГ МТ-150 |  |
| 4 | Д.Меньково, у блок-модульной котельнй | ПГ МТ-150 |  |
| 5 | П. Суйда, промзона | ПГ МТ-150 |  |
| 6 | П.Суйда, ул Парковая , у д/сада | ПГ МТ-150 |  |
| 7 | П.Суйда, ул. Центральная , у д.8а | ПГ МТ-150 |  |
| Пожарные водоемы |
| 1 | П.Высокоключевой, Большой пр. д.88 | ПВ-100 |  |
| 2 | П.Высокоключевой, Л.Толстого за д.34 | ПВ- 200 |  |
| 3 | П.Высокоключевой, ул. Чехова д.4 | ПВ-50 |  |
| 4 | П.Высокоключевой, ул. Лермонтаво д. 14 | ПВ-200 |  |
| 5 | П.Высокоключевой, ул. Олейниковой д.17 | ПВ-100 |  |
| 6 | П.Высокоключевой, ул. Большой пр. д.12 | ПВ- 50 |  |
| 7 | П.Высокоключевой, Большй пр. д.35 | ПВ-100 | Закрытый – не держит воду |
| 8 | П.Суйда , в парке | ПВ-200 |  |
| 9 | Д.Пижма , у моста | ПВ-200 |  |
| 10 | Д.Меньково , ,въезд | ПВ-200 |  |
| 11 | П.Кобринское, ул. Лесная , у школы | ПВ-50 | Закрытый |
| 12 | П.Кобринское, ул. Лесная, у д/сада | ПВ-50 | Закрытый |
| 13 | П.Кобринское, ул.Торфяная | ПВ-50 |  |
| 14 | Р.Кобринка |  |  |
| 15 | Д.Покровка, Средний пр., поворот на Меньково | ПВ-100 |  |
| 16 | Д. Прибытково. ул.Пионеров,д.21 | ПВ-100 |  |
| 17 | П.Карташевская ул. Красная , д.28 | ПВ-100 |  |
| 18 | П.Карташевская , ул.Зеленая, запруда | ПВ-200 |  |
| 19 | П.Карташевская, ул. Октябрьская | ПВ-200 |  |
| 20 | П.Карташевская, ул.Красная д.43а | ПВ-100 |  |